OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ulic gminnych: ul.Dębowej i ul.Rzemieślniczej w miejscowości Poddębice

I.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

1.1.	Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych

w skali 1:500

1.2.	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. )

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Pomiary własne w terenie

II.	ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przebudowy dotyczy ulic gminnych:

- Ulicy Dębowej od ul.Krasickiego do ul.Rzemieślniczej

- Ulicy Rzemieślniczej od ul.Dębowej do ul.Krasickiego

w miejscowości Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie.

Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni na w/w ulicach oraz chodnika na ul.Rzemieślniczej od km 0+210 do km 0+401.

W zakres opracowania wchodzi również projekt kanalizacji deszczowej.

III.	LOKALIZACJA

1. Ulica Dębowa

Początek projektowanej ulicy pkt.C zlokalizowano na krawędzi ulicy Krasickiego, koniec pkt.D km 0+082 w przecięciu osi z ul.Rzemieślniczą.

2. Ulica Rzemieślnicza

Początek projektowanej ulicy pkt D zlokalizowano w miejscu przecięcia osi z ul.Dębową, koniec pkt.G km 0+401 na krawędzi ulicy Krasickiego.

IV.	OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

IV.1.	Dane ogólne

Trasy projektowanych ulic biegną po istniejących drogach o nawierzchni gruntowej ograniczonych krawężnikami betonowymi. Na całej długości ulicy Dębowej oraz na ulicy Rzemieślniczej od km 0+000 do km 0+201 znajdują się chodniki obustronne z kostki bet. gr.6cm.

Obecny stan ulic jest w złym stanie. Występują znaczne ubytki gruntu powodujące zadolenia ze stoiskami wody podczas opadów. Stan ulic wpływa więc negatywnie na jakość życia mieszkańców i potrzeby transportu. Parametry dróg nie spełniają wymagań technicznych.

Nawierzchnie wymagają przebudowy.

IV.2. Urządzenia obce

W pasie drogowym przebudowywanych ulic występują urządzenia uzbrojenia podziemnego terenu tj.:

- kabel telefoniczny

- kabel energetyczny

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- gaz

Zawory instalacji wodociągowej, gazowej, studzienki telekomunikacyjne i kanalizacji sanitarnej, należy w trakcie przebudowy wyregulować wysokościowo.

IV.3.	Punkty topograficzne

W pasie drogowym nie zlokalizowano żadnych punktów topograficznych.

IV.4.	Odwodnienie

Na projektowanych ulicach brak jest kanalizacji deszczowej.

V.	ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

V.1.    Omawiane  ulice tj.:

- ulica Dębowa od ul.Krasickiego do ul.Rzemieślniczej

- ulica Rzemieślnicza od ul.Dębowej do ul.Krasickiego

zaprojektowano na  parametrach  drogi  klasy  „ D ”.

V.1.1  Parametry  dla  ulicy Dębowej:

1. 	Prędkość  projektowa  drogi  wynosi:  30 km/h.

2. 	Szerokość  jezdni  -  6,00 m.

3.	Pochylenie  poprzeczne  jezdni daszkowe - 2 %.

4. 	Nawierzchnia  jezdni  z  betonu  asfaltowego.

5. 	Skrajnia  drogowa  o  wysokości  4,6 0m.

6. 	Dostępność  do  drogi  nie  ograniczona.

7. 	Kategoria  ruchu  KR1.

8. 	Odprowadzenie  wód  powierzchniowe.

V.1.2  Parametry  dla  ulicy Rzemieślniczej od km 0+000 do km 0+202 :

1. 	Prędkość  projektowa  drogi  wynosi:  30 km/h.

2. 	Szerokość  jezdni  -  6,00 m.

3.	Pochylenie  poprzeczne  jezdni daszkowe - 2 %.

4. 	Nawierzchnia  jezdni  z  betonu  asfaltowego.

5. 	Skrajnia  drogowa  o  wysokości  4,6 0m.

6. 	Dostępność  do  drogi  nie  ograniczona.

7. 	Kategoria  ruchu  KR1.

- Odprowadzenie  wód  powierzchniowe  i  kanalizacją  deszczową.

V.1.3  Parametry  dla  ulicy Rzemieślniczej od km 0+202 do km 0+401 :

1. 	Prędkość  projektowa  drogi  wynosi:  30 km/h.

2. 	Szerokość  jezdni  -  6,00 m.

3.	Pochylenie  poprzeczne  jezdni daszkowe - 2 %.

4. 	Nawierzchnia  jezdni  z  betonu  asfaltowego.

5. 	Chodniki  z  kostki  betonowej  gr. 8cm.

6.       Zjazdy  z  kostki  betonowej  gr. 8cm.

7. 	Skrajnia  drogowa  o  wysokości  4,6 0m.

8. 	Dostępność  do  drogi  nie  ograniczona.

9. 	Kategoria  ruchu  KR1.

- Odprowadzenie  wód  powierzchniowe  i  kanalizacją  deszczową.

V.2 	Wpływ  drogi  na  środowisko

Projektowana  trasa  biegnie  po  istniejących  drogach  i  obsługuje

gospodarstwa domowe  zlokalizowane  przy  tych  drogach.

Charakterystycznym  dla  dróg  gruntowych  jest  duża  emisja  pyłów  podczas  eksploatacji  oraz  rozmywanie  i  deformacja  nawierzchni  przy  opadach.  Rozwiązaniem  jest  zastąpienie  drogi  gruntowej  jezdnią  asfaltową.  Dzięki  tym  zabiegom  polepszony  zostanie  komfort  jazdy. Ponieważ  projektowane  drogi  obsługują  głównie  ruch  miejscowy  nie  spowoduje  to  wzrostu  emisji  zanieczyszczeń  i  hałasu,  a  wręcz  przeciwnie - spowoduje  jego  zmniejszenie.

VI.  	ROZWIĄZANIA   PROJEKTOWE

Na  wszystkich trzech ulicach wykonana  zostanie  jezdnia  asfaltowa  o  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  i  podbudowie  z  kruszywa  łamanego.  Projektuje  się  spadek  dwustronny  2%.

Na ulicy Rzemieślniczej od km 0+201 do km 0+401 zostanie wykonany chodnik obustronny 200 cm z kostki bet. gr.8cm. Pochylenie  poprzeczne  chodników  jednostronne  o  wartości  2 %. Wykonana jezdnia na tym odcinku ograniczona zostanie obustronnymi krawężnikami betonowymi.

VI.1.	Konstrukcja  drogi

Ulica Dębowa

Konstrukcja  nawierzchni  drogi:

1 -  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  grubości  4 cm ,

2 -  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  grubości   4 cm,

3 - podbudowa  z  kruszywa  łamanego  20  cm,

4 -  podsypka piaskowa 15 cm,

5 - istniejące  podłoże.

Ulica Rzemieślnicza od km 0+000 do km 0+201

Konstrukcja  nawierzchni  drogi:

1 -  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  grubości  4 cm ,

2 -  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  grubości   4 cm,

3 - podbudowa  z  kruszywa  łamanego  20  cm,

4 -  podsypka piaskowa 15 cm,

5 - istniejące  podłoże.

Ulica Rzemieślnicza od km 0+201 do km 0+401

Konstrukcja  nawierzchni  drogi:

1 -  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego  grubości  4 cm ,

2 -  warstwa  wiążąca  z  betonu  asfaltowego  grubości   4 cm,

3 - podbudowa  z  kruszywa  łamanego  20  cm,

4 -  podsypka piaskowa 15 cm,

5 - istniejące  podłoże.

Konstrukcja  nawierzchni  chodnika :

1 -  warstwa  ścieralna  z  kostki betonowej  grubości  8 cm,

2 -  podsypka  cementowo - piaskowa  grubości  3 cm,

3 -  istniejące  podłoże.

## VI.2.  Zjazdy do posesji

W  ulicy  Rzemieślniczej od km 0+201 do km 0+410  projektuje  się

- zjazdów  indywidualnych  szerokości  4,0 m.

Zjazdy  należy  wykonać  z  kostki  betonowej  gr.  8 cm  na  podsypce  	cementowo – piaskowej  i   podbudowie  z  kruszywa  łamanego  gr.15 cm.

Na  zjazdach  należy  obniżyć krawężnik o 6 cm.

Obramowanie  zjazdów  od strony  zabudowań  wykonane  zostanie  z  obrzeży  trawnikowych  8 x 30cm.

Zaprojektowano  również  dwa  indywidualne  dojścia  do  posesji  o  konstrukcji  jak  chodnik.

VI.3. 	Niweleta

### Niweletę dróg zaprojektowano z uwzględnieniem rzędnych

wysokościowych istniejących krawężników.

Profil  podłużny  niwelety  ulic przedstawiono na rys.5,6 i 7.

VI.4. 	Odwodnienie

Odwodnienie  nawierzchni  zapewniają  spadki  niwelety,  pochylenie  poprzeczne  jezdni  i  projektowana  kanalizacja  deszczowa.

# V.5.	Urządzenia  obce

Projektuje  się  wykonanie  regulacji  wysokościowej  istniejących  urządzeń  uzbrojenia  terenu  do  wysokości  nowo  ułożonej  nawierzchni.

Należy  wykonać  regulację  wysokościową  studzienek  zaworów  wodociągowych, gazowych,  telefonicznych  i  kanalizacji  sanitarnej  zlokalizowanych            w  chodniku  i  jezdni  omawianych dróg.

VI.  UWAGI  KOŃCOWE

Zezwolenie  na  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym  należy  uzyskać

od  Zarządcy  Drogi.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego

i  zabezpieczenia  robót  na  Terenie Budowy,  aż  do  zakończenia  i  odbioru końcowego  robót.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich

rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru  oraz  przez

umieszczenie, w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru, tablic  informacyjnych,  których  treść  musi  odpowiadać  wymogom  Prawa  Budowlanego.

Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.

Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie

i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  Cenę  Przetargową.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót

wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.

Podejmie  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych, a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie jego  sposobu działania.

Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:

a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub

substancjami  toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,

c) możliwością  powstania  pożaru.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  oraz utrzymywać  sprawny  wymagany  sprzęt  przeciwpożarowy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać, aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań.

Wykonawca  zapewni  wyznaczenie  w  terenie  oraz  inwentaryzację  powykonawcza  przez  uprawnioną  jednostkę  wykonawstwa  geodezyjnego.

Roboty  ziemne  w  obrębie  uzbrojenia  podziemnego  należy  wykonywać  ręcznie.

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  powiadomienia  właścicieli  mediów  z  14  dniowym  wyprzedzeniem.

Opracował: